软件特点

# Text boxes

彩色双面A4高速馈纸式扫描仪  X2110A

T510

技术规格

| 产品型号 | X2110A |
| --- | --- |
| 扫描类型 | 馈纸式扫描：ADF自动送稿扫描 |
| 扫描技术 | 双面彩色光电耦合器件（CIS） |
| 光学分辨率 | 600 dpi |
| 光源 | LED |
| 扫描模式 | 黑白、灰阶、彩色三种扫描输出 |
| 扫描区域 | ADF 最大：242×3000mm（A4加长） ADF 最小：50×50mm |
| 扫描速度 | 40ppm/80ipm (A4,黑白/灰度/彩色模式,200dpi) 30ppm/60ipm (A4,黑白/灰度/彩色模式,300dpi) |
| 日扫描量 | 建议6000张以上 |
| ADF容量 | 100张（70克标准打印纸） |
| 输出文件格式 | 支持jpg、bmp、gif、多页tiff、多页pdf格式 |
| 重张检测 | 长度检测、超声波检测 |
| 影像特性 | TWAIN驱动带有智能化处理的完美页面扫描功能，自动纠偏、自动裁剪，可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出 |
| 接口方式 | 高速USB2.0 接口 |
| 驱动接口 | TWAIN Driver |
| 支持系统 | 支持龙芯/飞腾/鲲鹏/申威/兆芯等 支持中标麒麟/银河麒麟UOS等 Windows Operating System: Win/Win2K/Vista/Win7/Win8等 |
| 随机附赠配件 | 随机提供USB2.0接口线 |
| 随机附赠软件 | Winmage Capture Tool Winmage Button Manager |
| 耗材零件 | 送稿器的分纸垫片、进纸滚轮 |
| 可选附件 | 无 |
| 工作环境 | 温度为：摄氏10°到35°，相对湿度为：10－85％ |
| 噪声干扰 | 待机：<45dB，使用中：<50dB |
| 电源规格 | 输入：100－240V，50/60HZ 输出：24V，2.0A |
| 功率 | <38瓦 |
| 外观尺寸 | 316 x 680 x 239 mm (WxDxH) |
| 整机重量 | 4.2Kg |
| 产品认证 | 中国（CCC）、RoHS、Energy Star、CECP |
| 保修 | 产品保修期为一年送修 |

扫描速度与您选择的电脑、操作系统、驱动及应用程序可能会有所不同。

产品最终信息以包装箱标注为准，有关您能够获得的产品、程序、价格及服务的信息，购买时请与影源科技经销商咨询。本文信息如有更改，恕不另行通知。

##### 功能特点：

lA4双面彩色馈纸式文档扫描仪。

l加宽的进纸通道，发票不用撕边即可横向扫描，保证了票据良好通过率。

lTWAIN扫描驱动软件带有智能化处理的完美页面扫描功能，完成影像的歪斜校正、原稿尺寸裁剪、去底色、旋转、去白页、加框等功能。可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出。

l体积小，直通式短道送纸机构设计，扫描通过性好，适合票据扫描及商务扫描。

l高速USB2.0接口，即插即用

Winmage Capture Tool

- 文档扫描软件：

- 简单易用，支持bmp、jpg、tiff文件格式输出。